Pieczęć Wykonawcy

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH I WARUNKÓW GWARANCJI

Przedmiot zamówienia: Fabrycznie nowy autobus 20 osobowy (19+1)

Producent/Marka: ………………………………………………..

Typ/Model: ………………………………………..

Rok produkcji: ………………

| Lp. | Wymagane parametry i wyposażenie, warunki graniczne | Proponowane parametry |
| --- | --- | --- |
|  | Fabrycznie nowy autobus 20 osobowy (19 osób + kierowca) Rok produkcji 2018. |  |
|  | Dokumenty umożliwiające rejestrację autobusu |  |
|  | Typ silnika: silnik wysokoprężny (diesel) |  |
|  | Pojemność silnika: minimum 2000 cm3 do 2200 cm3 |  |
|  | Rodzaj paliwa: olej napędowy |  |
|  | Moc silnika: minimum 150 KM (110,25 kW) -180KM (132,3 kW) [1 KM=0,735 kW] |  |
|  | Poziom emisji spalin wg normy Euro 6 C |  |
|  | Skrzynia biegów: manualna, 6-biegowa + bieg wsteczny |  |
|  | Długość auta (całkowita) 7000 mm - 7450 mm |  |
|  | Szerokość auta (całkowita) 1900 mm-2000 mm |  |
|  | Wysokość auta (całkowita) 1950 mm-2080 mm |  |
|  | Rozstaw osi 4200mm – 4400mm |  |
|  | Drzwi boczne przesuwne do przestrzeni pasażerskiej z prawej strony, drzwi tylne dwuskrzydłowe, pełne (bez szyb) |  |
|  | Wysokość przedziału pasażerskiego min. 1900 mm |  |
|  | Liczba miejsc: 20 (19 + 1) |  |
|  | Nadwozie samonośne całkowicie stalowe (częściowo ocynkowane), oparte na poprzecznicach i podłużnicach |  |
|  | Hamulce tarczowe z przodu i z tyłu |  |
|  | System ABS |  |
|  | System ASR |  |
|  | System EBV |  |
|  | System asystenta hamowania BAS |  |
|  | Tachograf |  |
|  | Trzecie światło ,,stop’’ |  |
|  | Światła do jazdy dziennej |  |
|  | Światło przeciwmgielne z tyłu |  |
|  | Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane |  |
|  | Szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie |  |
|  | Schowek w desce rozdzielczej |  |
|  | Gniazdo 12 V z zapalniczką |  |
|  | Dywaniki gumowe |  |
|  | Komplet fabrycznie nowych kół z obręczami stalowymi 16”, tylne koła podwójne (bliźniacze) |  |
|  | Poduszka powietrzna dla kierowcy |  |
|  | Ogranicznik prędkości do 100 km/h |  |
|  | Reflektory halogenowe z doświetlaniem skrętu |  |
|  | Bezwładnościowe, trójpunktowe pasy bezpieczeństwa na wszystkich fotelach |  |
|  | Centralny zamek sterowany pilotem |  |
|  | Immobiliser |  |
|  | Pojedynczy fotel w kabinie kierowcy z regulacją wysokości, komfortowy |  |
|  | Przyciemniane podwójne szyby w przestrzeni pasażerskiej z izolacją termiczną |  |
|  | Oświetlenie sufitowe |  |
|  | Sufit i ściany boczne pokryte tapicerką miękką |  |
|  | Podłoga wyłożona wykładziną gumową (antypoślizgową) |  |
|  | Luk dachowy ewakuacyjny |  |
|  | Dodatkowe ogrzewanie przedziału pasażerskiego (nagrzewnica wodna) |  |
|  | Klimatyzacja całopojazdowa (poziom kierowcy i poziom pasażerski) |  |
|  | Tempomat |  |
|  | Radioodtwarzacz CD + głośniki |  |
|  | Chlapacze przednie i tylne |  |
|  | Młoteczki do zbicia szyb ewakuacyjnych |  |
|  | Gwarancja mechaniczna: minimum 24 m-ce, bez limitu kilometrów |  |
|  | Gwarancja na lakier: minimum 24 m-ce |  |
|  | Gwarancja na perforację blachy: 12 lat |  |
|  | Pakiet obowiązkowy, obejmujący: gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę pierwszej pomocy |  |
|  | Możliwość serwisowania w autoryzowanej stacji obsługi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego |  |
|  | Zbiornik paliwa minimum 80 l |  |
|  | Pełnowymiarowe koło zapasowe |  |
|  | Zestaw narzędzi, w tym podnośnik, klucze i klin pod koła |  |

Miejscowość ............................................., data ..............................

........................................................

(pieczęć i podpis Wykonawcy

lub osoby upoważnionej)