Pieczęć Wykonawcy

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH I WARUNKÓW GWARANCJI

Przedmiot zamówienia: fabrycznie nowy samochód osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych (1 sztuka)

Producent/Marka: ………………………………………………..

Typ/Model: ………………………………………..

Rok produkcji: ………………

| Lp. | Wymagane parametry i wyposażenie, warunki graniczne | Proponowane parametry |
| --- | --- | --- |
|  | Fabrycznie nowy samochód osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych |  |
|  | Dokumenty umożliwiające rejestrację samochodu na 9 osób (8 + 1) |  |
|  | Typ silnika: silnik wysokoprężny (diesel) |  |
|  | Pojemność silnika: minimum 2000 cm3 2200 cm3 |  |
|  | Rodzaj paliwa: olej napędowy |  |
|  | Moc silnika: minimum 85 KM (62,5kW) - 100KM (73,53kW) [1 KM=0,735 kW] |  |
|  | Średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym |  |
|  | Skrzynia biegów: manualna, minimum 6-biegowa |  |
|  | Długość auta : 4800 mm - 5000 mm |  |
|  | Szerokość auta z lusterkami 2300 mm-2500 mm |  |
|  | Wysokość auta 1950 mm-2080 mm |  |
|  | Rozstaw osi 2900mm – 3000mm |  |
|  | Napęd na koła przednie |  |
|  | Dopuszczalna masa całkowita: do 3.000 kg |  |
|  | Liczba miejsc: 9 (8 + 1) |  |
|  | Nadwozie samonośne całkowicie stalowe (częściowo ocynkowane), oparte na poprzecznicach i podłużnicach |  |
|  | Drzwi boczne przesuwne do przestrzeni pasażerskiej z prawej strony |  |
|  | Boczne listwy ochronne |  |
|  | Uchwyt ułatwiający wsiadanie |  |
|  | Jednotarczowe sprzęgło suche |  |
|  | Drzwi dwuskrzydłowe z tyłu |  |
|  | Ogrzewane tylne szyby |  |
|  | Trzecie światło ,,stop’’ |  |
|  | Światła do jazdy dziennej |  |
|  | Światło przeciwmgielne z tyłu |  |
|  | Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane |  |
|  | Szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie |  |
|  | Centralny zamek sterowany pilotem |  |
|  | Gniazdo 12 V z zapalniczką |  |
|  | Komplet fabrycznie nowych kół z obręczami stalowymi 5x15 z oponami 195/70R15C |  |
|  | Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera, poduszka dla pasażera z możliwością dezaktywacji |  |
|  | ABS – system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania lub równoważny |  |
|  | System zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyśpieszania |  |
|  | Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy |  |
|  | Bezwładnościowe, trójpunktowe pasy bezpieczeństwa |  |
|  | Hamulce tarczowe z przodu i z tyłu |  |
|  | Immobiliser |  |
|  | 1 pojedynczy fotel w kabinie kierowcy z regulacją wysokości |  |
|  | Przyciemniane szyby w przestrzeni pasażerskiej |  |
|  | Pasy bezpieczeństwa na wszystkich siedzeniach |  |
|  | Pełne wyłożenie tapicerki sufitu |  |
|  | Podłoga wyłożona wykładziną gumową (antypoślizgową) |  |
|  | Kolor tapicerki: czarny |  |
|  | Światła przeciwmgielne z przodu zintegrowane ze zderzakiem |  |
|  | Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie |  |
|  | Kierownica obszyta skórą |  |
|  | Klimatyzacja |  |
|  | Tempomat |  |
|  | Radioodtwarzacz CD |  |
|  | Siedzenie z możliwością demontażu |  |
|  | Poziom emisji spalin (wg normy EURO 5*): |  |
|  | Oznakowanie zgodne z przepisami Prawo o ruchu drogowym: oklejenie samochodu emblematami informującymi o przewozie osób niepełnosprawnych; Umieszczenie w widocznym miejscu na pojeździe logo Jednostki samorządu Powiatu Sępoleńskiego; |  |
|  | Młoteczki do zbicia szyb ewakuacyjnych |  |
|  | Gwarancja mechaniczna: minimum 24 m-ce |  |
|  | Gwarancja na lakier: minimum 24 m-ce |  |
|  | Gwarancja na perforację blachy: min. 96 m-cy |  |
|  | Pakiet obowiązkowy, obejmujący: gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę pierwszej pomocy |  |
|  | Możliwość serwisowania w autoryzowanej stacji obsługi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego |  |
|  | Podgrzewana przednia szyba |  |
|  | Koło zapasowe |  |
|  | Zestaw kluczy do odkręcania kół i innych elementów samochodu |  |

* Podstawa prawna:

Zgodnie z treścią Dyrektywy 2007/715/EC

Miejscowość ............................................., data ..............................

........................................................

(pieczęć i podpis Wykonawcy

lub osoby upoważnionej)